## Slide 1: Instruments d’évaluation des réseaux routiers
Cesar Queiroz, Ph.D.
Ancien conseiller de la Banque mondiale sur le secteur routier
Dakar, Senegal 9-13 Septembre 2013

## Slide 2: Aperçu général, principaux concepts et contexte
Le concept d’optimisation
Principal souci : comment optimiser les travaux d’entretien et de réhabilitation
Ce qu’il faut pour utiliser RONET
Structure de RONET
Applications de RONET
Étapes suivantes

## Slide 3
Budget de l’Adm. routière
Total des coûts du transport routier
Coûts pour les usagers
Budget $
Trop élevé
En trop mauvais état
Optimal
En trop bon état
Optimal
Trop faible
État de la route
État optimal de la route

## Slide 4
RONET, conçu par Archondo-Callao pour le compte du SSATP, au service des décideurs pour les aider à :
  Contrôler l’état du réseau routier
  Planifier l’allocation des ressources
  Apprécier les conséquences pour les politiques macro-économiques
  Mettre en place des systèmes de gestion du patrimoine routier

## Slide 5
Accès : RONET est disponible gratuitement sur le site SSATP et celui de la Banque mondiale : http://go.worldbank.org/HWVR0FWEF0
http://go.worldbank.org/FF0CT8M770
Utilisation : RONET peut être utilisé dans n’importe quelle ville, nation ou région, à partir du moment où les données sont disponibles
Version 2.00 –version la plus récente, publiée en 2009

## Slide 6: RONET Version 2.00

## Slide 7: Que faut-il pour bénéficier d’outils tels que HDM-4 et RONET ?
Inventaire à jour du réseau et données sur son état, longueur des routes par catégorie, structure et uni de la chaussée
Données sur le trafic en termes de volume par catégorie de véhicules, poids des véhicules lourds
Données sur les coûts pour les usagers, prix d’achat des véhicules neufs, niveau de consommation de carburant et prix
Coûts unitaires des travaux routiers, réhabilitation ($/km), travaux neufs ($/km)…

## Slide 8: Longueur du réseau routier
Total 5 X 5 X 5 X 5 = 625 Road Classes

## Slide 9: Indice international d’uni (IRI)
Indicateur principal pour évaluer l’état d’une route avec les outils RONET et HDM
Un étalon universel pour mesurer l’uni des routes en général
L’indice IRI résume les qualités de l’uni qui a un effet sur la réaction d’un véhicule (vibrations par ex.)
En rapport avec la suspension du véhicule, le coût d’exploitation, la charge de roue dynamique et l’état général de la chaussée

## Slide 10: Développement de l’IRI
Expérimentation de l’IRI à Brasilia en 1982
Référence : World Bank Technical Paper No. 45, The International Road Roughness Experiment: Establishing Correlation and a Calibration Standard for Measurements publié sur le site de la Banque mondiale http://go.worldbank.org/0UUNR93490

## Slide 11: Indice international d’uni
Notes: One solution is to pass the profile through the IRI filter before the comparison is made. Instead of just getting an index, you get a filtered profile that is weighted to emphasize what counts to the IRI.

## Slide 12: Signification et usages de l’IRI
IRI se détermine en mesurant le profil longitudinal de la route et ensuite en filtrant le profil à partir d’un modèle mathématique destiné à simuler le mouvement de suspension d’un véhicule particulier
Il sert à évaluer l’état d’une route et s’emploie comme spécification pour la construction d’une route

## Slide 13: Calcul de l’IRI à partir des profils de route
“ProVAL” - Profile Viewing and AnaLysis – un logiciel de vision et d’analyse des profils de chaussées, qui en plus calcule l’IRI
Parrainé par l’administration fédérale des routes des USA (US FHWA)
Téléchargement gratuit sur : http://www.roadprofile.com/

## Slide 14: Calcul de l’IRI à partir des profils de route
“RoadRuf” – Un outil de mesure de l’IRI disponible sur le site de l’Université du Michigan : http://www.umtri.umich.edu/divisionPage.php?pageID=62
RoadRuf se compose d’une table traçante interactive et d’un analyseur de spectres
Un exemple de programme pour calculer l’IRI se trouve à l’adresse suivante : http://www.umtri.umich.edu/content/IRIMain.f

## Slide 15: Modèle de détérioration des routes revêtues
RONET utilise un modèle simplifié pour calculer la détérioration progressive des routes
  Caractéristiques du trafic (YE4)
  Nombre structurel modifié et capacité de charge de la chaussée (SNC)
  âge de la chaussée (t)
  Coefficient environnemental (m)
  État actuel de la route (IRIa)

## Slide 16: Modèle Coûts d’usage
Exprimé comme fonction polynôme de l’uni pour chaque catégorie de véhicule
Conçu à partir de RUCKS (Logiciel statistique sur l’analyse des coûts d’usage )
URUC – Coût unitaire pour les usagers ($/véhicule-km)
IRI – uni longitudinal de la chaussée (m/km)
a0, a1, a2, a3 - coefficients qui varient en fonction des données d’entrée (coûts des véhicules neufs, du carburant, des pneus, etc.)

## Slide 17: Exemple d’IRI et de qualité de la chaussée
Excellent : IRI moins de 2.5 m/km
Bon : IRI de 2.5 m/km à 3.5 m/km
Acceptable : IRI de 3.5 m/km à 5.5 m/km
Mauvais : IRI de 5.5 m/km à10.5 m/km
Médiocre : IRI supérieur à 10.5 m/km

## Slide 18: Riverside Freeway, SR 91, CA

## Slide 24: Types de réseaux routiers
Les réseaux peuvent se classer sous cinq catégories définies en termes de fonction, de région, de relief ou encore d’environnement

## Slide 25: Types de surface
RONET fait appel à 5 types de surface. Les caractéristiques des types de surface propres à un pays sont définies par les usagers

## Slide 26: Les catégories de trafic varient en fonction des types de surface

## Slide 27: Qualité de l’état de la route par catégorie
Excellent : Nécessite que des travaux d’entretien courant
Bon : Nécessite des travaux d’entretien courant et préventif ou de rechargement partiel /point à temps
Acceptable : Nécessite des travaux d’entretien courant et périodique
Mauvais : Nécessite des travaux d’entretien, ainsi que de renforcement ou de reconstruction partielle
Médiocre : Nécessite des travaux d’entretien et des travaux complets de reconstruction

## Slide 28: RONET Principales données d’entrée
Longueur des tronçons (par catégorie, volume de trafic, état)
Coûts unitaires des travaux routiers
Données pays (taux d’actualisation, prix du carburant, salaires, parc de véhicules, taux de croissance du trafic…)

## Slide 29: Calcul de la valeur actuelle du patrimoine routier

## Slide 30: Évaluation des performances
Divers scénarios budgétaires et leurs conséquences

## Slide 31: RONET évalue les différentes normes de travaux d’entretien et de réhabilitation pour chaque classe de route
Normes de travaux routiers
Code | Standard
A | Très élevé
B | Élevé
C | Moyen
D | Faible
E | Très faible
F | Faire le minimum
G | Ne rien faire

## Slide 32: Routes revêtues en bi-couche

## Slide 33: Norme optimale
Least Total Society Costs
RONET détermine la norme optimale pour chaque classe de route

## Slide 34: Scénarios budgétaires
Optimal + 2 | Deux normes au-dessus de la norme optimale par classe de route
Optimal + 1 | Une norme au-dessus de la norme optimale par classe de route
Optimal | Norme optimale par classe de route
Optimal – 1 | Une norme en-dessous de la norme optimale par classe de route
Optimal – 2 | Deux normes en-dessous de la norme optimale par classe de route
Optimal – 3 | Trois normes en-dessous de la norme optimale par classe de route
Faire le minimum | Faire le minimum sur toutes les classes de routes
Ne rien faire | Ne rien faire sur toutes les classes de routes
Référence | Norme défini par l’usager pour chaque type de route et catégorie de trafic

## Slide 35: Un exemple de conséquences budgétaires pour l’administration routière

## Slide 36: Conséquences pour les usagers

## Slide 37: Conséquences pour la société

## Slide 38: Effets sur l’état du réseau routier : Uni (IRI en m/km)

## Slide 39: Détail des travaux routiers (M$)
($/km-an) ($/véh-km) (km/an) par catégorie et type de surface

## Slide 40: Redevance d’usage

## Slide 41: Étapes suivantes
Se familiariser avec le guide RONET
Procéder à l’exercice interactif de familiarisation avec RONET
Obtenir les données aussi réalistes que possible sur un réseau routier de chaque pays participant
Développer un programme optimal de travaux d’entretien et de réhabilitation
Préparer un rapport présentant les résultats en bref

## Slide 42: Road Network Two-lane Equivalent: Length, condition and traffic levels
Example of calculations for Primary Roads